LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009 M. SAUSIO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-15 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ ASFALTO MIŠINIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA ASFALTAS 08 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. birželio 30 d. Nr. V-348
Vilnius

Pakeičiu Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 08, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-15 „Dėl Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 patvirtinimo“:
1.	Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„6.2. Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašą TRA BITUMAS 08/14;“.
2.	Papildau 6.38 papunkčiu:
„6.38. LST EN 12697-11 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 11 dalis. Mineralinės medžiagos ir bitumo sukibimo gebos nustatymas.“.
3.	Pakeičiu 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„10.	Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 ir aprašo TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus, o naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023 ir aprašo TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.“.
4.	Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:
„14. Tarp mineralinės medžiagos ir rišiklio turi būti pakankamas suderinamumas bei fizikinis ir cheminis sukibimas (adhezija), kad būtų užtikrinta reikiama sukibimo geba ir kuo mažesnis asfalto mišinio jautrumas vandeniui. Mineralinės medžiagos ir rišiklio sukibimui pagerinti turi būti naudojami priedai. Sukibimo geba turi būti nustatyta pagal standarto LST EN 12697-11 5 skyriuje nurodytą metodą po 6 bandymo valandų naudojant 8/11 frakcijos mineralinę medžiagą (galima naudoti ir 5/8 frakcijos mineralinę medžiagą, jeigu asfalto mišiniui nenaudojama 8/11 frakcijos mineralinė medžiaga). Reikalaujama sukibimo geba turi būti ≥ 80 %.“.
5.	Pakeičiu 5 lentelę ir ją išdėstau taip:
„5 lentelė. Reikalavimai asfalto apatinio sluoksnio mišiniams
Pavadinimas	Kate-gorija	Mato vienetas	AC 22 / AS	AC 16 / AS	AC 16 / AN	AC 11 / AN1)
Medžiagos
Mineralinės medžiagos:
aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas	C		C100/02)	C100/02)	C90/1	C90/1
atsparumas trupinimui	SZ/LA		SZ18/LA20; / SZ22/LA253)	SZ18/LA20; / SZ22/LA253)	SZ22/LA25	SZ22/LA25
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2		s	 35	 35	 30	 30

Rišiklis, rūšis ir markė			PMB 25/55-60 / 50/70 / (PMB 45/80-55) / (PMB 10/40-65) / (35/50)	PMB 25/55-60 / 50/70 / (PMB 45/80-55) / (PMB 10/40-65) / (35/50)	50/70	50/70
Asfalto mišinio sudėtis
Mineralinių medžiagų mišinys:
išbiros per sietus
31,5 mm		masės %	100
22,4 mm		masės %	90–100	100	100
16 mm		masės %	65–80	90–100	90–100	100
11,2 mm		masės %		65–80	60–80	90–100
8 mm		masės %				60–80
2 mm		masės %	25–33	25–30	25–40	30–50
0,125 mm		masės %	5–10	5–10	5–15	5–18
0,063 mm		masės %	3–7	3–7	3–8	3–8

Mažiausias rišiklio kiekis	Bmin		Bmin 4,0	Bmin 4,2	Bmin 4,2	Bmin 4,4
Asfalto mišinys
Mažiausias oro tuštymių kiekis	Vmin		Vmin 3,5	Vmin 3,5	Vmin 2,5	Vmin 2,5
Didžiausias oro tuštymių kiekis	Vmax		Vmax 6,5	Vmax 6,5	Vmax 5,5	Vmax 5,5
Bitumu užpildytų tuštymių kiekis	VFB		TBR	TBR	TBR	TBR

Didžiausias santykinis vėžės gylis	PRDAIR		TBR	TBR	PRDAIR NR	PRDAIR NR

1) tik išlyginamiesiems sluoksniams / 2) naudojimas ar naudojimas iš dalies stambiosios mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra C90/1 , galimas, kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu / 3) išskyrus SV dangos konstrukcijos klasę, naudojimas ar naudojimas iš dalies mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra SZ22/LA25 , galimas ir yra prioritetinis, kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu / (...) – tik ypatingais atvejais“.

6.	Pakeičiu 7 lentelę ir ją išdėstau taip:

„7 lentelė. Reikalavimai skaldos ir mastikos asfaltui
Pavadinimas	Kate-gorija	Mato vienetas	SMA 11 / S	SMA 8 / S	SMA 5 / S
Medžiagos
Mineralinės medžiagos:
aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas	C		C100/01)	C100/01)	C100/01)
atsparumas trupinimui	SZ/LA		SZ18/LA20	SZ18/LA20	SZ18/LA20
atsparumas poliruojamumui	PSV		PSV50	PSV50	PSVdeklaruojama(48)
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2		s	 35	 35	 35

Rišiklis, rūšis ir markė			PMB 25/55-60 / PMB 45/80-55	PMB 25/55-60 / PMB 45/80-55	PMB 65/105-50; / (50/70); / (PMB 45/80-55)
Asfalto mišinio sudėtis
Mineralinių medžiagų mišinys:
išbiros per sietus
16 mm		masės %	100
11,2 mm		masės %	90–100	100
8 mm		masės %	50–65	90–100	100
5,6 mm		masės %	35–45	35–55	90–100
2 mm		masės %	20–30	20–30	30–40
0,063 mm		masės %	8–12	8–12	7–12

Mažiausias rišiklio kiekis	Bmin		Bmin 6,4	Bmin 6,8	Bmin 7,2
Rišiklį stabilizuojantis priedas		masės %	0,3–1,5	0,3–1,5	0,3–1,5
Asfalto mišinys
Mažiausias oro tuštymių kiekis	Vmin		Vmin 2,0	Vmin 2,0	Vmin 2,0
Didžiausias oro tuštymių kiekis	Vmax		Vmax 3,0	Vmax 3,0	Vmax 3,0
Bitumu užpildytų tuštymių kiekis	VFB		TBR	TBR	TBR

Didžiausias santykinis vėžės gylis	PRDAIR		TBR	TBR	PRDAIR NR

1) naudojimas ar naudojimas iš dalies stambiosios mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra C90/1 , galimas, kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu / (...) – tik ypatingais atvejais

7 lentelės pabaiga
Pavadinimas	Kate-gorija	Mato vienetas	SMA 8 / N	SMA 5 / N
Medžiagos
Mineralinės medžiagos:
aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas	C		C90/1	C90/1
atsparumas trupinimui	SZ/LA		SZ18/LA20	SZ18/LA20
atsparumas poliruojamumui	PSV		PSVdeklaruojama(48)	PSVdeklaruojama(48)
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2		s	 30	 30

Rišiklis, rūšis ir markė			PMB 45/80-55 / PMB 65/105-50 / (70/100)	PMB 45/80-55 / PMB 65/105-50 / (70/100)
Asfalto mišinio sudėtis
Mineralinių medžiagų mišinys:
išbiros per sietus
16 mm		masės %
11,2 mm		masės %	100
8 mm		masės %	90–100	100
5,6 mm		masės %	35–60	90–100
2 mm		masės %	20–30	30–40
0,063 mm		masės %	7–12	7–12

Mažiausias rišiklio kiekis	Bmin		Bmin 6,8	Bmin 7,2
Rišiklį stabilizuojantis priedas		masės %	0,3–1,5	0,3–1,5
Asfalto mišinys
Mažiausias oro tuštymių kiekis	Vmin		Vmin 1,5	Vmin 1,5
Didžiausias oro tuštymių kiekis	Vmax		Vmax 3,0	Vmax 3,0
Bitumu užpildytų tuštymių kiekis	VFB		TBR	TBR

Didžiausias santykinis vėžės gylis	PRDAIR		PRDAIR NR	PRDAIR NR

(...) – tik ypatingais atvejais“.

7.	Pakeičiu 11 lentelę ir ją išdėstau taip:
„11 lentelė. Standarto LST EN 13108-21 įgyvendinimo dokumentai
Standartas	Taikymo dokumentas
LST EN 12591	TRA BITUMAS 08/14
LST EN 12697-1, -2; -5, -6, -8, -18, -20, -22, -30, -33, ir 35 dalys	-
LST EN 13043	TRA MIN 07
LST EN 13108-1, -5, -6, -7 ir -20 dalys	TRA ASFALTAS 08
LST EN 13108-8	TRA NAG 09 (rengiamas)
LST EN 14023	TRA BITUMAS 08/14“.

Direktorius	Egidijus Skrodenis