LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 17 D. ĮSAKYMO NR. 387 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.07:2003 „PASTATŲ VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS APSAUGA NUO TRIUKŠMO“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2007 m. gruodžio 22 d. Nr. D1-696
Vilnius

Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 387 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3614):
1. Išdėstau 12.4 papunktį taip:
„12.4. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 4-80);“.
2. Išbraukiu 12.7 papunktį.
3. Išdėstau 13 punktą taip:
„13. Šiame Reglamente vartojamų pagrindinių sąvokų apibrėžimai yra pateikti Statybos įstatyme [12.1], Turizmo įstatyme [12.39], statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2005 [12.4], direktyvoje 2002/49/EB [12.32], higienos normose [12.35-12.37]. Žemiau pateikiamos tik tiesiogiai susijusios su šiuo Reglamentu sąvokos bei jų apibrėžimai:“.
4. Išdėstau 15.1.1 papunktį taip:
„15.1.1. projektiniai pastato vidinių atitvarų ir jo dalių charakteristikų apskaičiavimai atliekami pagal Lietuvos standartą [12.27] ir 1 priedą;“.
5. Papildau Reglamentą 1 priedu „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų atitavrinių konstrukcijų oro ir smūgio garso izoliacijos rodiklių duomenys, naudotini projektuojant C garso klasės pastatus“ (pridedama).

Aplinkos ministras	Arūnas Kundrotas
STR 2.01.07:2003
1 priedas

GYVENAMŲJŲ IR VISUOMENINIŲ PASTATŲ ATITVARINIŲ KONSTRUKCIJŲ ORO IR SMŪGIO GARSO IZOLIACIJOS RODIKLIŲ DUOMENYS, NAUDOTINI PROJEKTUOJANT C GARSO KLASĖS PASTATUS

1. Pertvarų ir perdangų tarp butų ir visuomeninės paskirties patalpų oro garso izoliacijos ribinės vertės yra reglamentuojamos tariamuoju garso izoliavimo rodikliu , arba standartizuotoju lygių skirtumo rodikliu . Projektuojant pastatų atitvaras reikia vadovautis statybos techniniame reglamente [12.4] numatytais skaičiavimais, atliekamais pagal LST EN 12354-1:2001 [12.27], matavimais, atliekamais laboratorijoje pagal LST EN ISO 140-3:1999 [12.33], ir matavimais, atliekamais natūroje pagal LST EN ISO 140-4 [12.11]. Visais šiais atvejais pagrindiniu oro garso izoliacijos įvertinimo dydžiu pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 717-1:1999 [12.16] pasirinktas tariamasis oro garso izoliavimo rodiklis .
2. Projektiniai pertvarų oro garso izoliacijos skaičiavimai atliekami pagal LST EN 12354-1:2001 [12.27]. Pertvarų ir perdangų tarp izoliuojamų patalpų oro garso izoliacijos matavimai laboratorinėmis sąlygomis atliekami pagal LST EN ISO 140-3:1999 [12.33], o natūrinėse sąlygose pagal standartą LST EN ISO 140-4:2001 [12.11]. Matavimų rezultatai įvertinami pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 717-1:1999 [12.16].
3. Projektiniai perdangų smūgio garso izoliacijos skaičiavimai atliekami pagal Lietuvos standartą LST EN 12354-2:2001 [12.28]. Perdangų tarp izoliuojamų patalpų natūriniai smūgio garso izoliacijos matavimai atliekami pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 140-7:2001 [12.13], o matavimų įvertinimas atliekamas pagal standartą LST EN ISO 717-2:002 [12.17]. Perdangų tarp butų ir visuomeninės paskirties patalpų smūgio garso izoliacijos ribinės vertės yra reglamentuojamos normuotuoju svertinio smūgio garso slėgio lygio rodikliu.
4. Projektuojant vienasluoksnes pertvaras gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose galima vadovautis oro garso izoliacijos rodikliais, gautais matavimais laboratorinėse sąlygose. Matavimų rezultatai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė

Vienasluoksnių pertvarų oro garso izoliacijos rodikliai, gauti matavimais laboratorinėse sąlygose

Eil. Nr.	Pertvarų su tinku konstrukcija	Sienos storis / δ, mm	Tūrio masė / γ, kg/m3	Sienos masė m, kg/m²	Oro garso izoliacijos rodiklis , dB
1	Betonas, netinkuotas	250	2400	600	60
2	Betonas, netinkuotas	180	2388	430	55
3	Akytasis betonas	250	1600	400	53
4	Akytasis betonas	120	1500	330	52
5	Skylėtieji blokeliai	240	1375	380	51
6	Tas pats, tik blokelių tuštumos užpildytos smėliu	240	1666	400	56
7	Blokeliai iš lengvo betono	240	1166	280	49
8	Blokeliai iš lengvo betono, tuštumos pripildytos smėlio	240	1458	350	52
9	Blokeliai iš lengvo betono, tuštumos užpildytos betonu	240	1541	370	53
10	Pilnavidurio betono blokeliai	240	1413	340	52
11	Blokeliai iš kalkinio skiedinio	240	2125	510	55
12	Pilnavidurės plytos	240	1916	460	55
13	Skylėtosios plytos	240	1458	350	53
14	Silikatiniai blokeliai su tinku iš abiejų pusių	240	1360	326	56
15	Silikatiniai blokeliai su tinku iš abiejų pusių	80	1360	109	45
16	Akyto betono blokeliai su 6 mm tinku iš abiejų pusių	365	570	208	52
17	Akyto betono blokeliai su 6 mm tinku iš abiejų pusių	240	570	137	48
18	Keramzitbetonio blokeliai su 10 mm tinku iš abiejų pusių	200	850	170	52
19	Silikatiniai blokeliai su 10 mm tinku iš abiejų pusių	300	600	180	52
20	Gipso blokeliai	100	900	90	39
21	Gipso blokeliai	80	900	90	38

5. Oro garso izoliavimo rodiklis , išmatuotas natūrinėmis sąlygomis dėl garso, sklindančio netiesioginiais keliais per gretutines konstrukcijas, ir blogesnės statybos darbų kokybės yra mažesnis negu , išmatuotas laboratorinėmis sąlygomis, kai pagrindinis garso sklidimo pro pertvarą kelias yra tiesioginis. Skaičiuojant ši įtaka įvertinama Lietuvos standarte LST EN 12354-1:2001 [12.27] aprašytais skaičiavimo metodais.
6. Vienasluoksnių pertvarų oro garso izoliavimo rodiklių vidutinės vertės nustatytos daugkartiniais natūriniais matavimais skirtinguose gyvenamuose namuose pateikiamos 2 lentelėje.
2 lentelė

Vienasluoksnių pertvarų oro garso izoliacijos rodiklių, išmatuotų natūrinėse sąlygose, vertės

Eil. Nr.	Konstrukcijos eskizas	Konstrukcijos aprašymas	Oro garso izoliavimo rodiklis , dB
Silikatinių plytų sienos
1.		 Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 /  Silikatinių plytų mūras 380 mm, / γ = 1800 kg/m3 /  Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 / m = 710 kg/m2	56
2		 Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 /  Silikatinių plytų mūras 250 mm, / γ = 1800 kg/m3 /  Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 / m = 476 kg/m2	54
3		 Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 /  Silikatinių plytų mūras 240 mm, / γ = 1916 kg/m3 /  Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 / m = 486 kg/m2	55
4		 Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 /  Silikatinių plytų mūras 175 mm, / γ = 2170 kg/m3 /  Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 / m = 406 kg/m2	52
5		 Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 /  Silikatinių plytų mūras 115 mm, / γ = 2260 kg/m3 /  Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 / m = 286 kg/m2	49
Kiaurymėtų plytų sienos
6		 Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 /  Kiaurymėtų plytų mūras 300 mm, / γ = 1500 kg/m3 /  Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 / m = 450 kg/m2	54
7		 Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 /  Kiaurymėtų plytų mūras 250 mm, / γ = 1600 kg/m3 /  Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 / m = 426 kg/m2	53
8		 Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 /  Kiaurymėtų plytų mūras 240 mm, / γ = 1458 kg/m3 /  Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 / m = 376 kg/m2	51
9		 Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 /  Kiaurymėtų plytų mūras 115 mm, / γ = 1785 kg/m3 /  Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 / m = 231 kg/m2	47
Keramzitbetonio blokeliai
13		 Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 /  Keramzitbetonio blokeliai / 250 mm, γ = 850 kg/m3 /  Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 / m = 239 kg/m2	53
Monolitinio betono sienos
14		 Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 /  Monolitinis betonas 250 mm, / γ = 2400 kg/m3 /  Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 / m = 600 kg/m2	60
15		 Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 /  Monolitinis betonas 200 mm, / γ = 2300 kg/m3 /  Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 / m = 486 kg/m2	56
16		 Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 /  Monolitinis betonas 180 mm, / γ = 2300 kg/m3 /  Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 / m = 440 kg/m2	54
17		 Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 /  Monolitinis betonas 140 mm, / γ = 2357 kg/m3 /  Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 / m = 330 kg/m2	52
18		 Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 /  Monolitinis betonas 120 mm, / γ = 2300 kg/m3 /  Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 / m = 276 kg/m2	49
19		 Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3 /  Monolitinis betonas 100 mm, / γ = 2300 kg/m‑ /  Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m‑ / m = 230 kg/m‑	46
Visada galima oro garso izoliavimo rodiklių, išmatuotų natūroje, verčių sklaida. Ji tiesiogiai priklauso nuo garso sklidimo netiesioginiais keliais per gretutines atitvaras, statybos darbų kokybės, konstrukcijų išpildymo tikslumo.

7. Daugiasluoksnių perdangų oro ir smūgio garso izoliavimo rodiklių vidutinės matavimų vertės, nustatytos natūriniais matavimais skirtinguose gyvenamuose namuose, pateikiamos 3 lentelėje.

3 lentelė

Perdangų oro ir smūgio garso izoliacijos rodiklių, išmatuotų natūrinėse sąlygose, vertės

Eil. Nr.	Konstrukcijos eskizas	Konstrukcijos aprašymas	Oro garso izoliavimo rodiklis , dB		Smūgio garso izoliavimo rodiklis , dB
Monolitinio gelžbetonio perdangos
1		 Perdangos plokštė iš monolitinio betono 200 mm, /  γ = 2300 kg/m3 /  Glaistas / m = 460 kg/m2	55		71
2		 Armuota grindų plokštė iš smėlio betono 50 mm, / γ =1800 kg/m3 /  Technologinis atskiriamasis sluoksnis /  Garsą izoliuojantis sluoksnis, dinaminis standis / ≤ 15 MN/m2 – 50 mm /  g/b monolitinė plokštė – 220 mm, γ = 2300 kg/m‑ / m = 601 kg/m‑	60		47
3		 Armuota grindų plokštė iš smėlio betono 50 mm, / γ =1800 kg/m3 /  Technologinis atskiriamasis sluoksnis /  Garsą izoliuojantis sluoksnis, dinaminis standis / ≤ 15 MN/m2 – 30 mm /  Smėlio sluoksnis * – 35 mm, γ = 1600 kg/m3 /  g/b monolitinė plokštė – 200 mm, γ = 2300 kg/m3 / m = 611 kg/m2	61		45
Surenkamos gelžbetoninės kiaurymėtos perdangos
4		 Perdangos plokštė – 220 mm; /  Glaistas / m = 288 kg/m2		50	77
5		 Armuota grindų plokštė iš smėlio betono – 50 mm - /  Technologinis atskiriamasis sluoksnis /  Garsą izoliuojantis sluoksnis, dinaminis standis ≤ 15 MN/m2 – 50 mm /  g/b plokštė – 220 mm /  Glaistas / m = 383 kg/m2		54	53
6		 Armuota grindų plokštė iš smėlio betono – 50 mm - /  Technologinis atskiriamasis sluoksnis /  Garsą izoliuojantis sluoksnis, dinaminis standis ≤ 15 MN/m2 – 30 mm /  Smėlio sluoksnis* –35 mm /  g/b plokštė – 220 mm /  Glaistas / m = 440 kg/m2		56	50
*Smėlio sluoksnio statybose naudoti nerekomenduojama, nes jis būna drėgnas, jame statybos metu kaupiasi papildoma drėgmė, atsiranda įvairių kenksmingų mikroorganizmų ir kt. / Visada galima ir smūgio garso izoliavimo rodiklių, išmatuotų natūroje, verčių sklaida. Ji priklauso nuo statybos darbų kokybės, konstrukcijų išpildymo tikslumo. Dėl to gali rastis išmatuotų rezultatų skirtumas.

_________________